## Slide 1: gem5 课程实验：gem5、WebUI 与缓存参数
configs/class | ~7 分钟模板

## Slide 2: 目录
gem5 简介
仓库与脚本
WebUI 使用
缓存参数实验主题与方法
结果占位与关键观察
复现实验与Q&A

## Slide 3: 什么是 gem5
模块化系统模拟器，学术/工业通用
多 ISA（X86/ARM/RISC-V…）与缓存/内存模型
SE/FS 两种模式；本实验采用 X86+SE
聚焦缓存层次结构与参数影响

## Slide 4: 仓库与关键脚本
单次运行: configs/class/run.sh
批量实验: configs/class/run_all_experiments.py
统计解析: configs/class/parse_stats.py
WebUI: configs/class/webui.py

## Slide 5: WebUI 启动与访问
python3 configs/class/webui.py --host 127.0.0.1 --port 8080
浏览器访问 http://127.0.0.1:8080
选择实验/配置或手动填写参数，点击运行

## Slide 6: WebUI 表单要点
CPU/Memory
  核数、主/系统频率
  内存类型和容量
Cache/Workload
  cacheline_size、cache_assoc、replacement
  is_read_only、writeback_clean
  cmd: tests/class/bin/x86/class_matrixmul

## Slide 7: 缓存参数主题
相联度、容量、层次、行大小
替换策略、只读、clean 写回
统一负载：class_matrixmul

## Slide 8: 方法与流程
固定 CPU/内存与多数缓存参数
单因素变化，每次只改一个参数
run_all_experiments.py 批跑汇总

## Slide 9: 结果占位：IPC vs 参数
在此替换为图表/截图
请用 configs/class/result/*/*.stats 绘制折线/柱状图并粘贴

## Slide 10: 结果占位：Miss Rate/MPKI vs 参数
在此替换为图表/截图
同上，分别展示 L1D/L2 Miss Rate 与 MPKI

## Slide 11: 关键观察（示例）
相联度：2→4 收益明显，8 路后趋缓
容量：L1/L2 增大显著降 MPKI、提 IPC
行大小：更大行降低 Miss，IPC 稳步提升
替换策略：LRU/TreePLRU 更稳；MRU/LFU 对抖动负载敏感

## Slide 12: 如何复现
单个配置: bash configs/class/run.sh <yaml>
批量: python3 configs/class/run_all_experiments.py
解析: python3 configs/class/parse_stats.py --stats m5out/stats.txt

## Slide 13: Q&A
感谢！欢迎提问。